## Slide 1: 第 3 章
ガス

## Slide 2: ガスはパワフル
電気 100 V 配線
コンセントの定格電流 15 A（ブレーカーは 20 A）
→ 最大 1500 W（1.5 kW）
200 V 配線
30 A のとき 6 kW
例：パナソニック IHクッキングヒータ
3 kW + 3 kW＋1.5 kW（最大 5.8 kW 30 A）
ガス 給湯器 リンナイ24号
給湯 44.2 kW + 風呂追い炊き 11 kW 合計 54 kW

## Slide 3
24 号 …… 24 L/分 のお湯を供給する能力がある
水温上昇は 25 ℃を仮定（15 ℃ → 40 ℃）
24 号 → 44.2 kW の確認
24 L/分 → 400 g/s
400 g/s × 25 ℃ ×4.2 J/g℃ ÷ 0.95＝ 44.2 kJ/s (W)
効率

## Slide 4
オール電化の家：400 L 程度の給湯タンクに深夜電力を利用して 65℃～90℃ の湯を蓄える
90℃ の湯が 400 L
40℃ 15 L/分のシャワーが何分使えるか？
（水温 0℃を仮定）
(90 × 400) ÷ (40 × 15) = 60 分

## Slide 5
ガス器具の出力
ファンヒーター 木造15畳用 5.8 kW
木造11畳用 4.0 kW
木造7畳用 2.4 kW
ガスコンロ 4.2 kW + 4.2 kW + 1.27 kW
岩谷産業 カセットコンロ 3.3 kW

## Slide 6: ガスの種類
都市ガス（天然ガス）…ガス管で供給される
主成分はメタン
液化石油ガス（LPガス：liquefied petroleum gas）
……ボンベで供給される
常温で液体
主成分はプロパン
カセットコンロの主成分はブタン

## Slide 7: 化学式
メタン
エタン
プロパン
ブタン

## Slide 8: 都市ガス
メタン 90 % エタン・プロパン・ブタン 10 %
ガスの種類 13 A のように表す
現在はほとんど 13 A
英文字…燃焼速度
A おそい
B 中間
C はやい
数字…発熱量
12 38～42 MJ/m3
13 42～63 MJ/m3

## Slide 9: 熱化学方程式
CH4 (気) + 2O2 (気) = CO2 (気) + 2H2O (液) + 890 kJ
重さ
体積
原子量
1 mol のメタンが燃焼したとき
H = 1 C = 12 O = 16
気体 1 molの体積（1気圧）
0℃ 22.4 L
25℃ 24.8 L
16 g 64 g 44 g 36 g
24.8 L 49.6 L 24.8 L
1 mol : 分子(原子) 6×1023個

## Slide 10: 水の蒸発熱
CH4 (気) + 2O2 (気) = CO2 (気) + 2H2O (液) + 890 kJ
CH4 (気) + 2O2 (気) = CO2 (気) + 2H2O (気) + 802 kJ
ガスストーブの出力より mol を求めるとき
室内に放出する熱を求めるとき
(参考) 水の蒸発熱
1 モルあたり： (890 kJ－802 kJ)/2 mol = 44 kJ/mol
1 gあたり：44 kJ/mol÷18 g/mol×0.24 cal/J = 587 cal/g

## Slide 11: 暖房計算問題
仮定 8 畳（天井高さ 2.4 m）の閉め切った部屋
6 kWのガスストーブを 1 時間運転
燃焼エネルギーの 100 % が空気を暖めるのに使われる
求めるもの 室温上昇 水の発生量
酸素の減少量 二酸化炭素の増加量
物理定数 空気の比重 1.2 kg/m3
空気の比熱 1 kJ/kg℃
酸素濃度の初期値 21 %
二酸化炭素濃度の初期値 0 %（正確には 0.04 %）

## Slide 12
○ 何 mol のメタンが燃焼するか
6 kW のガスストーブが 1 時間 に出す熱量
6 kJ/s × 3600 s = 21600 kJ
何 mol 燃焼するか?
21600 kJ ÷ 890 kJ/mol ≒ 24 mol
空気を暖めるに使われるエネルギー
24 mol × 802 kJ/mol = 19200 kJ

## Slide 13
○ 室温上昇
室内の空気を 1℃上昇させるのに必要な熱量を求める
空気の体積は
3.3 m2 × 4 × 2.4 m ≒ 32 m3
32 m3 × 1.2 kg/m3 = 38.4 kg
重さは
1 kJ/kg℃ × 38.4 kg = 38.4 kJ/℃
1℃上げるのに必要なエネルギーは
温度上昇は
19200 kJ ÷ 38.4 kJ/℃ ＝ 500 ℃

## Slide 14
(応用)
室内の空気を全て入れ替えた場合を想定
20 ℃上げるのに必要な時間
500 ℃上げるのに 60 分だから
60 分 × 20 ℃ / 500 ℃ = 2.4 分

## Slide 15
36 g/mol × 24 mol = 864 g
○ 水の発生量
プレハブ 8 畳の部屋を
湿度 60 % 維持するのに必要な加湿量： 300 g/h
ただし、部屋が暖まった後、出力を 1/5 に落とすなら、
加湿量も 1/5

## Slide 16
○ 空気の体積変化
空気の体積を L で表すと
32 m3 ＝ 32000 L
消費する O2 ：49.6 L/mol × 24 mol ＝ 1190 L
発生する CO2 ：24.8 L/mol × 24 mol ＝ 595 L
発生する H2O ：49.6 L/mol × 24 mol ＝ 1190 L
空気の体積：32000 L － 1190 L + 595 L + 1190 L = 32595 L
メタンの体積と同量増加する

## Slide 17
○ 酸素濃度変化
酸素濃度を 21 % と仮定 酸素量は
49.6 L/mol × 24 mol = 1190 L
酸素濃度
(6720 L ー1190 L)/32595 L ＝ 0.1696……(17.0 %)
32000 L × 0.21 = 6720 L
消費する酸素の量
安全限界は 18 %

## Slide 18
○ 二酸化炭素濃度変化
二酸化炭素の発生量は
二酸化炭素濃度は
24.8 L/mol × 24 mol = 595 L
595 L / 32595 L ＝0.0182……（1.8 %, 18000 ppm）
ppm (parts per million) 1 ppm = 1/百万 1 % = 10000 ppm
1000 ppm を超えると思考力、集中力減少（アラームが鳴る）
5000 ppm 労働衛生上の許容濃度
30000 ppm を超えると呼吸困難にいたる。頭痛、吐き気、弱い麻酔性を伴う、視覚が減退し、血圧や脈拍が上がる

## Slide 19: 一酸化炭素 (CO)
極めて危険な物質 …… 不完全燃焼で発生
血液中のヘモグロビンと結びつく強さが O2 の 約 200 倍
酸素20%, 一酸化炭素 0.1% のとき 1:1 の割合で結びつく。
ヘモグロビンと結びつくCOの割合が 40% が致死の閾値
死亡に至らなくても後遺症が残ることがある
https://medley.life/diseases/54e998259711e734261b627b/ 一酸化炭素中毒の基礎知識

## Slide 20
酸素濃度 18 % 以下で不完全燃焼の危険が高まる
酸素が 18 % になる（3 %消費する）のは何分後か？
3 % の酸素量は 32000 L × 0.03 = 960 L
1 時間で 1190 L 消費したので
60 分 × 960 L / 1190 L ≒ 48 分

## Slide 21
室内に設置する高出力のガス器具
ガス瞬間沸騰器
約 10 kW
(10.5 kW)
換気に最大限の
注意必要
引用元 https://rinnai.jp/products/waterheater/gas/uty/lineup/

## Slide 22
3:07【nite-ps】携帯発電機 「1.室内で使用して一酸化炭素中毒」 (youtube.com)
酸素濃度が測定されてないので、どの程度の酸素の濃度で CO が発生するのか不明

## Slide 23: ガスファンヒータとエアコン
インバータエアコンの出力：
0～最大
ガスファンヒーターの出力：
0 W, 1000 W ～ 最大
温度
時間
温度
時間
出力例

## Slide 24: ガスファンヒータの選び方
9 畳用 off / 0.52 kW～2.44 kW
15 畳用 off / 0.76 kW～4.07 kW
21 畳用 off / 1.05 kW～5.81 kW
on/off による室温のデコボコを小さくするため
できるだけ出力を落としたい
9 畳用とエアコンを併用
暖房開始時は両方運転
部屋が暖まった後は、ガスファンヒータのみ運転

## Slide 25: ガスコンロの捉え方
熱効率： 30 % ～ 55 %
炎が鍋底から 小さな炎の上に
はみ出る状態 大きな鍋
ガスコンロの燃焼エネルギーのゆくえ
40 %：鍋と料理
10 %：水の蒸発
50 %：部屋を暖房 ← 冷房時は換気扇必須
暖房時は暖房効果が追加
(一酸化炭素中毒に注意)
通常は 40 %程度

## Slide 26: 液化石油ガス（LPガス）
圧縮すると常温で液化 7 気圧で液化 体積1/270
プロパン（沸点－42°）
ブタン（沸点－0.5°）
プロパンの方が気化しやすいので扱いやすい
熱源とボンベを離すことができる場合はプロパン
カセットコンロは熱源とボンベが近いので
プロパンは気化しすぎて危険。ブタンが使われる
Liquid Petroleum Gas

## Slide 27
比重（対空気） プロパン 1.5 ブタン 2.0
ガス漏れ時、床付近にたまる 爆発事故が起きやすい
ガス漏れ警報器は低い位置に設置する

## Slide 28: 熱化学方程式
C3H8 (気) + 5 O2 (気) = 3 CO2 (気) + 4 H2O (液) + 2220 kJ
重さ 44 g 160 g 132 g 72 g
体積 24.8 L 124 L 74.4 L
プロパン 1 mol
C4H10 (気) + 6.5 O2 (気) = 4 CO2 (気) + 5 H2O (液) + 2876 kJ
重さ 58 g 208 g 176 g 90 g
体積 24.8 L 161.2 L 99.2 L
ブタン 1 mol

## Slide 29: エネルギー計算
カセットコンロ（ブタンガス）のカセット1個（250 g）に含まれるエネルギーは？（Wh）
解き方の方針
1. 何 mol か？
2. 何 J か？
3. J を Wh に直す

## Slide 30
250 g のブタンは何 mol か? 1 mol が 58 g だから、
何 J のエネルギーが得られるか？
コンロの出力は 3 kW 程度だから、フルパワーで約 1 時間もつ
250 g ÷ 58 g/mol ≒ 4.31 mol
2876 kJ/mol × 4.31 mol ≒ 12396 kJ
Wh に直す
12396 kJ ÷ 3600 J/Wh ≒ 3.4 kWh

## Slide 31: ガス事故の youtube
https://www.youtube.com/watch?v=dkWWD8hhw1c 1:39 2 台並べたカセットコンロで爆発

## Slide 32: 換気
自然換気回数：1 時間に室内の空気の何割が入れ替わるか？
 | 冷房 | 暖房
木造住宅 | 0.2～0.6 | 0.5～1.0
コンクリート住宅 | 0.1～0.2 | 0.2～0.6
・風速に比例
・ に比例
暖房時の方が温度差が大きいので換気回数は大きい

## Slide 33: 換気回数とCO2 濃度
1 人のCO2 排出量 座って作業 15 L/h ～ 20 L/h
1 時間の CO2 排出量 L [リットル]
換気回数 v [回/h]
CO2 の増加曲線
平衡状態におけるCO2増加量 L/v

## Slide 34: CO2 増加曲線
CO2 の増加量 x
換気回数 = 1
L：1 時間の排出量
v：換気回数
Chart: 時間 [h]
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 | 0 | 0.24235 | 0.47001 | 0.68388 | 0.8848 | 1.2508 | 1.5739 | 1.859 | 2.1105 | 2.3326 | 2.5285 | 2.7014 | 2.854 | 3.1075 | 3.3049 | 3.4587 | 3.5784 | 3.6717 | 3.7443 | 3.8009 | 3.8449 | 3.8792 | 3.9059
 | 0 | 0.23987 | 0.46056 | 0.66361 | 0.85042 | 1.1804 | 1.4598 | 1.6963 | 1.8964 | 2.0659 | 2.2093 | 2.3307 | 2.4335 | 2.5942 | 2.7093 | 2.7918 | 2.8509 | 2.8932 | 2.9236 | 2.9453 | 2.9609 | 2.9721 | 2.9801
 | 0 | 0.23501 | 0.4424 | 0.62542 | 0.78694 | 1.0553 | 1.2642 | 1.427 | 1.5537 | 1.6525 | 1.7293 | 1.7892 | 1.8358 | 1.9004 | 1.9396 | 1.9634 | 1.9778 | 1.9865 | 1.9918 | 1.995 | 1.997 | 1.9982 | 1.9989
 | 1
 | 0 | 0.23046 | 0.42587 | 0.59156 | 0.73204 | 0.95216 | 1.1104 | 1.2242 | 1.306 | 1.3648 | 1.407 | 1.4374 | 1.4593 | 1.4863 | 1.5002 | 1.5074 | 1.5112 | 1.5131 | 1.5141 | 1.5146 | 1.5149 | 1.515 | 1.5151
 | 0 | 0.2212 | 0.39347 | 0.52763 | 0.63212 | 0.77687 | 0.86466 | 0.91792 | 0.95021 | 0.9698 | 0.98168 | 0.98889 | 0.99326 | 0.99752 | 0.99909 | 0.99966 | 0.99988 | 0.99995 | 0.99998 | 0.99999 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0.19673 | 0.31606 | 0.38843 | 0.43233 | 0.47511 | 0.49084 | 0.49663 | 0.49876 | 0.49954 | 0.49983 | 0.49994 | 0.49998 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
 | 0 | 0.17588 | 0.25896 | 0.2982 | 0.31674 | 0.32963 | 0.33251 | 0.33315 | 0.33329 | 0.33332 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
換気回数 = 2
換気回数 = 3
換気回数 = 2/3
換気回数 = 1/2
換気回数 = 1/3
換気回数 = 1/4
L = 1 とおき、v をいくつかの値に設定する

## Slide 35: CO2 の計算
部屋広さ 8 畳（13.2 m2）
天井高さ 2.4 m
CO2 排出量 80L/h (4人)
CO2 初期値 400 ppm
換気回数 1
平衡状態における CO2 濃度はいくらか
1000 ppm 以下に押さえるには換気回数が何回必要か
(1000 ppm：1000×10-6= 10-3)

## Slide 36
○ 平衡状態における CO2 増加量
部屋の体積 13.2 m2×2.4 m = 31.68 m3 ≒ 32 m3 = 32000 L
CO2 排出量 80L/h (4人)
換気回数 1
平衡状態における増加量 80÷1 = 80 L
濃度の上昇 80 L ÷ 32000 L ×106 = 2500 ppm
平衡状態における CO2 の量
400 ppm + 2500 ppm = 2900 ppm

## Slide 37
1000 ppm 以下に押さえるための換気回数
増加許容値 1000 ppm － 400 ppm = 600 ppm
体積に直す 32000 L × 600 ×10-6 = 19.2 L ≒ 20 L
CO2 排出量 80L/h (4人) より
80 ÷ v = 20 v = 4
換気回数 4 回が必要

## Slide 38: CO2 の計算 #2
教室に生徒 30人
7 m×9 m×3 m = 189 m3 ≒ 200 m3 (200 000 L)
1 人 20 L/h 30 人で 600 L/h
換気回数１回のときの定常状態における CO2 濃度は？
1000 ppm 以下に押さえるための換気回数は？

## Slide 39
教室体積 200 m3 (200 000 L)
CO2 排出量 600 L/h
換気回数１回のときの定常状態における CO2 濃度は？
CO2 増加量は 600 L/1 = 600 L
濃度に換算 600 L÷ 200 000 L×106 = 3000 ppm
自然界に存在する量 400 ppm を足す
3000 ppm + 400 ppm = 3400 ppm

## Slide 40
教室体積 200 m3 (200 000 L)
CO2 排出量 600 L/h
1000 ppm以下に抑える
許容できる増加量 600 ppm
体積に換算 200 000 ×600 ×10-6 = 120 L
換気回数 v
CO2 増加量は 600 L/v = 120 L
v = 5 換気回数 5 回が必要

## Slide 41: エネルギーの単価
電気 30 円/kWh
ガス 200 円/m3 と仮定
ガス 1 m3 を 45 MJ と仮定
MJ → Wh 換算
火力発電所の効率は 40%～60%だから、この結果は妥当
電気ストーブとガスストーブならガスが得。エアコンを使えば逆転
200 円 ÷ 12.5 kWh ≒ 16 円/kWh
45000 kJ ÷ 3600 J/Wh = 12.5 kWh
12.5 kWh のエネルギーが 200円
1 kWh に直す

## Slide 42: ガスの計算
8 畳の部屋 (広さ 13.2 m2, 高さ 2.4 m) で 2500 Wのガスストーブを 10 分間運転する。ストーブのエネルギーは全て空気を暖めるのに使われると仮定する。室温上昇は何度か？ 以下の定数を使いなさい。
空気の比重 1.2 kg/m3
空気の比熱 1 kJ/kg℃