## Slide 1: 第 5 章
照明

## Slide 2: 光の波長と人間の視覚
波長 [nm]
380
780
555
赤外線
紫外線
可視光線
(注) このスペクトラム図は正確ではありません

## Slide 3
視細胞の
感度曲線

## Slide 4: 照明の教科書
Panasonic あかりの百科事典
https://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogSearch.do?method=catalogSearchByAnyCategories&volumeID=PEWJ0001&categoryID=352920000&designID=
ランプカタログ(蛍光灯・電球・ハロゲン電球・高輝度放電灯) 2024 の中に「あかりの百科事典」という章がある
東芝ライテック やさしいあかりの基礎知識
https://page3.cextension.jp/c4108/book/index.html
ランプ総合カタログ 2017-2018 の中に「やさしいあかりの基礎知識」という章がある。ただし全てのページの背景に「旧カタログ」の文字が入るので見づらい
https://esctlg.panasonic.biz/iportal/CatalogSearch.do?method=catalogSearchByAnyCategories&volumeID=PEWJ0001&categoryID=352930000&designID=
すまいのあかり設計集＜テキスト編＞2022.9 p.190～入門編（あかりの基礎知識など） p.207～ 技術編（LEDの発光原理など） 色温度の解説が詳しい
Panasonic あかりの基礎知識

## Slide 5: 黒体放射
全ての物体は温度に応じたスペクトルの電磁波を放射
物質の種類は関係ない
温度の単位は K (ケルビン)
0 K = -273 ℃ 273 K = 0 ℃
3000 K = 3273 ℃
温度が高いとき K と ℃ の
差は気にしなくてよい

## Slide 6: 色温度
照明光の色合いは温度で表す
その照明光と最も近い色に見える黒体の温度

## Slide 7: 平均演色評価数 (Ra)
照明光の品質を表す
基準光で照射したときとの色の見え方の差
8 個の色の見え方の平均
100 が一番良い
80 以上であれば実用的に満足

## Slide 8: 光束の単位
光束：照明器具から放射される光の量
単位 ルーメン (lm)
物理的なエネルギー量ではなく、人間が感じる明るさ
視感度曲線
「放射スペクトル」と「視感度曲線」の積を積分して求まる
引用元：Panasonic ランプカタログ(蛍光灯・電球・ハロゲン電球・高輝度放電灯)2022-2023 p.113

## Slide 9: 発光効率
単位 lm/W
1 W の電気エネルギーで何 lm の光束を発生させたか

## Slide 10: 白熱電球
発光原理 タングステン（融点 約 3400 K）
2000 ℃ ～ 3000 ℃
赤色光が多い
寿命 1000 h
Ra 100
効率 15 lm/W
寿命：
15分以上1日2回消灯する連続繰り返し点灯実験での残存率が50%となった時間
引用元：Panasonic ランプカタログ(蛍光灯・電球・ハロゲン電球・高輝度放電灯) 2023 p.55

## Slide 11: 蛍光灯の発光原理
蛍光管の中で放電
→ 封入されている蒸気状の水銀原子に電子が衝突
→ 励起状態の水銀原子が基底状態に戻るときに紫外線発生
→ 蛍光体で可視光に変換
点灯回路の働き
点灯開始時に高電圧を発生させる
点灯継続中に電流を制限する
波長変換は 短→長 のみ可

## Slide 12: 蛍光灯のスペクトル
高演色形
Ra95～Ra99
3 スペクトル形
Ra84
引用元：Panasonic ランプ総合カタログ2017 p.62, 90

## Slide 13: 蛍光灯の数値データ
電球形蛍光灯
寿命 10000 h
Ra 84
効率 60 lm/W ～ 72 lm/W
32形 直管形Hf蛍光灯
寿命 12000 h
Ra 84
効率 110 lm/W
寿命：
2.75時間点灯して0.25時間消灯する連続繰り返し試験での残存率が50%（切れてしまう蛍光灯の個数が半分になる）となった時間

## Slide 14: 点灯直後の明るさ変化
最初の 2 分間は暗い
トイレ、廊下など
点けてすぐに消すところには適さない
引用元：Panasonic ランプ総合カタログ2017 p.224

## Slide 15: LEDの発光原理
Si（シリコン）…… 半導体 電気はほとんど通さない
5価の元素をドープ → n 形半導体
3価の元素をドープ → p 形半導体
電気が流れるようになる

## Slide 16
pn 接合 → ダイオード：片方向のみ電流を流す
ドープする材料によっては、電流を流すと光る
https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/led/basics/principle.html
引用元

## Slide 17: LEDのスペクトル
青色LED + 蛍光体
で白色光を作る
青にピーク
蛍光体の組み合わせ
・緑＋赤
・黄
引用元：Panasonic LEDランプ総合カタログ2020夏 p.55

## Slide 18: 白色 LED の方式
初期 青色LED＋黄色蛍光体
改良型 青色LED＋緑色蛍光体＋赤色蛍光体
Soraa社 紫色LED＋青色蛍光体+緑色蛍光体＋赤色蛍光体
紫色LED＋青色LED＋緑色蛍光体＋赤色蛍光体
将来？ 青色LED＋緑色LED＋赤色LED
青色LED＋緑色蛍光体＋赤色LED
青色LED＋緑色LED＋赤色蛍光体

## Slide 19: 高演色形LED照明
Ra 95
青色LED + 緑色蛍光体 ＋ 赤色蛍光体
と推測される
パナソニック 美ルック
引用元：パナソニック 住宅用照明器具 Expert 2020 p.C-6

## Slide 20: 高演色形の製品
東芝ライテック Ra95
引用元：https://www.tlt.co.jp/tlt/products/facility/facility_led_indoor/led_baselight_tenqoo_ledbar_kireiro/led_baselight_tenqoo_ledbar_kireiro.htm
青色LED + 緑色蛍光体 ＋ 赤色蛍光体
と推測される

## Slide 21
カタログを見ると 3 種類の LED が確認できる
青色LED＋緑色蛍光体＋黄色蛍光体
青緑色LED
橙色LED
日立 まなびのあかり
ユニークな製品であったが、日立は 2022 年 12 月に住宅用照明器具の生産を終了した
2024/10/6 の時点では以下にスペクトル図がある
https://kadenfan.hitachi.co.jp/lighting/lineup/led_ceiling/ah_pm/

## Slide 22
紫色LED＋3色蛍光体
紫色LED＋青色LED＋緑色蛍光体＋赤色蛍光体
引用元：https://www.soraa.com/assets/specsheets/SS_SM16_7.5W_VIVID_NA_19Q4.pdf
Soraa vivid Ra 95 DC/AC 12 V用
2700 K
3000 K
4000 K
Soraa 社：ノーベル賞受賞者の中村修二博士を含むメンバーによるベンチャー企業 2020年に京セラの子会社になった

## Slide 23
Soraa warm dim Ra95 DC/AC 12 V用
Soraa healty Ra80 AC 120 V用
引用元：https://www.soraa.com/assets/cloud/product_specs/soraa-healthy-gu10/07378/MR16-GU10_7_5W_HEALTHY_NA.pdf
引用元：https://www.soraa.com/assets/cloud/product_specs/soraa-vivid-warm-dim-mr16-gu5-3-12v/SS-SM16-7W-NA2_WARM_DIM.pdf
2700 K
3000 K
4000 K

## Slide 24: 配光特性
全方向
広配光
配光
バリエーションが広い
約290度
約260度
約220度
約200度
約180度
約140度
約120度
用途に応じたものを選ぶ
引用元：Panasonic ランプ総合カタログ2017 p.22

## Slide 25: サイズ
Panasonic
LED電球プレミア
全方向タイプ
60 W 形
LED 電球の方が小さい
取替可能
100 W 型
LED 電球の方が長い
取替不可の可能性あり
引用元：LED電球総合カタログ2020夏 p.20

## Slide 26: 調光器への対応
調光器対応と非対応の製品がある
調光のしくみ
出力 100 %
出力 50 %

## Slide 27: LEDの数値データ
60形 プレミアX 全方向タイプ
電球色 2700 K 7.4 W 810 lm 109 lm/W Ra 90
温白色 3500 K 7.4 W 810 lm 109 lm/W Ra 90
昼白色 5000 K 7.3 W 810 lm 111 lm/W Ra 90
昼光色 6500 K 7.3 W 810 lm 111 lm/W Ra 90

## Slide 28: 寿命
通常は 40000 h
廉価な製品は 20000 h
1 日 10 h 使うと仮定
1 年 400 日と見積もる
1 年 4000 h
約 10 年持つ
寿命：全光束が初期の70%になるLEDの割合が50%となる時間
引用元：パナソニック ランプ総合カタログ2018 p.209

## Slide 29: 電球の比較
 | 電力 [W] | 寿命 [h] | 効率 [lm/W] | Ra | 立ち 上がり | サイズ | 価格 [円] | 備考
白熱電球 | 54 | 1000 | 15 | 99 | 瞬時 | 基準 | 250 | 
電球形 蛍光灯 | 11 | 10000 | 約70 | 84 | 3分 | 大 | 900 | 水銀を含むので廃棄時に注意が必要 調光器には対応していない
LED電球 | 7.3 | 40000 | 約110 | 84～90 | 瞬時 | 基準 以下 | 500～1000 | 調光器に対応した製品とそうでない製品がある

## Slide 30: シーリングライトの比較
LED
6 畳用 3800 lm
8 畳用 4300 lm
12畳用 5400 lm
蛍光灯
32形＋40形（6～8畳用）6080 lm
100形（8～12畳用） 8570 lm～9140 lm
白熱電球
100 W形×3 1520×3 = 4560 lm
白熱電球（蛍光灯）は電球（蛍光管）から出る光束
LED 器具は器具から出る光束（カバーによる減衰を含む）

## Slide 31: デスクライトの選択
「白熱電球」「蛍光灯」のデスクライトは
性能（何ルーメンか？）はどの製品もほぼ同じ
デザインで選ぶ
LED は選択項目が沢山ある
何ルーメンか 調光可能か 調色可能か
光の広がり具合やムラはどうか
LED 照明は寿命が来たら器具丸ごと廃棄 選択は慎重に

## Slide 32: 効率の比較
引用元：パナソニック ランプ総合カタログ2018 p.205

## Slide 33: 今後の見通し
蛍光灯
器具は既に生産終了
蛍光管の生産は2027年末に終了
器具の寿命は15年（安定器が壊れる）
蛍光管が切れたときは LED 照明への買い換えを推奨
洗面台の照明は取り替え不可 洗面台の交換必要

## Slide 34: 蛍光灯 → LED
引用元 https://www.motom-jp.com/2020/11/27/【解説】引っ掛けシーリング？埋め込みローゼッ/
左のタイプのとき、照明器具を買い換えればよい
器具が取り外しできないとき、電気工事が必要

## Slide 35
グローランプも交換
こんな製品がある（蛍光灯ソケットに取り付けるLED）

## Slide 36
分解してみた

## Slide 37
取替後の回路
以下のリスクがある
・安定器は残る
・安定器が劣化すると蛍光灯の場合は、点灯しなくなったが、LED の場合は点灯し続けるので、劣化に気がつかない
・劣化した安定器から出火する
私の経験では、20 年使い続けた安定器が故障した
安定器はいずれ故障して、取り外しの必要がある
安定器の取り外しを含む工事を推奨する

## Slide 38
白熱電球用器具
E26口金のアームライトは amazon などで購入できるが
生産完了は時間の問題
以下の部品を購入して自作は可能だが、白熱電球の放熱設計は専門知識が必要と思われる。素人工作は危険
E26 口金 コード スイッチ プラグ
筐体は何で作るか？

## Slide 39
白熱電球用器具「 60 Wまで」と表記の器具
…… 60 W の白熱電球の発熱に耐える
100 W 形 の LED 電球は 13 W 程度
150 W 形 の LED 電球は 18 W 程度
取り付けても火災の危険はないと思われる
筆者の自宅では 60 W×3 の照明器具に 100 W 形や 150 W 形の LED 電球を取り付けて運用中

## Slide 40: x/yy 確認問題
1. 色温度とは何か？
2. 以下のものの色温度はどの程度か
ろうそくの炎 白熱電球
太陽光（昼間） 太陽光（日の入り）
3. 60形電球、100形電球はそれぞれ何lmか？
4. あなたが現在いる部屋の照明器具、デスクライトは何か（白熱電球／蛍光灯／LEDのいずれか）？
色温度はそれぞれどの程度か？（推測でよい）
5. 現在の多くの白色LEDはどのような原理で白色光を作っているか